Навесная гидравлическая дорожная фреза CM FS 55.15

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную фрез от ведущего производителя гидравлического навесного оборудования в Италии, компании CM S.R.L.

Оборудование CM  известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.  Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу дорожных фрез CM  бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Гидравлические фрезы CM Предназначены для установки на минипогрузчики с стандартным потоком, минипогрузчики с хай-флоу гидропотоком, на экскаваторы, колесные погрузчики с гидростатической трансмиссией, компактные телескопические погрузчики.

Скорость работы зависит от типа работ, ширины барабана, плотности и глубины покрытия, но в среднем составляет 70 п.м. в минуту!

Стоимость гидравлической фрезы CM FS 55.15:

Гарантия: 12 месяцев

В наличии на складе в Ярославле.

Конструкция дорожных фрез CM

- Регулировка заглубления, ЛЕВО/ПРАВО независимое

- Шкала заглубления в см

- Механизм бокового смещения

- Электроклапан стандартного исполнения

- Отклонение барабана

- Фрезерный барабан

- Лыжи с антикоррозионным покрытием

- Гидромотор с прямым приводом на вал

- Кожух барабана

- Отверстия для крепления увлажняющего бака

- Монтажная плита

- Соединяющие шланги

Технические характеристики модели FS 55.15

| Ширина профилирования – 55 см | Мах/мин давление – 300/150 бар |
| --- | --- |
| Глубина профилирования – 15 см | Диапазон бокового смещения – 650 мм |
| Вес - 830 кг | Угол отклонения – 20 градусов |
| Зубьев в стандартной комплектации - 58 | Рабочая скорость при заглублении 50% от мах – 4,5 метр/мин |
| Min расстояние до стены – 70 мм | Механизм регулировки заглубления – гидравлический |
| Требуемый гидропоток – 90-140 л/мин | Механизм бокового смещения - гидравлический |
| Стандартная комплектация: | Возможные опции: |
| Стандартная монтажная плита для минипогрузчиков в соответствии с SAE J2513. | Монтажная плита с адаптированным НЕУНИВЕРСАЛЬНЫМ креплением |
| ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины | Монтажная плита на экскаваторы, на погрузчики |
| Возможность работы вплотную к бордюрам или стенам | Набор для увлажнения барабана с баком на 100 л |
| Поперечное смещение фрезы | Набор для увлажнения с насосом 12 V, форсунками и 100 л баком |
| Гидравлические шланги 1/2” или 3/4” BSP | Набор для увлажнения для установки на крышку минипогрузчика |
| Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий | Барабан для профилирования бетона |
|  | Гидравлическая регулировка заглубления |
|  | Гидравлическая регулировка положения в горизонтальной плоскости |